## Slide 1
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 2
NAMIBE
Breve Caracterização da Província no Sector de Energia e Águas
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 3
Capítulo 1 – Introdução ......................................................................................................................................................................4
Capítulo 2 – No domínio de Energia eléctrica...............................................................................................................................5
2.1 - Infra-estrutura eléctrica. Situação existente..........................................................................................................5
2.2 - Município de Moçâmedes – (Turbina Aeroderivativa, e Centrais Térmicas)...................................................6-7
2.3 - Município do Tômbwa – (Central Térmica, Central Híbrida (PV – Diesel).......................................................8-9
2.4 - Município do Virei – (Grupo de Geradores)............................................................................................................10
2.5 - Município da Bibala – (Gerador)................................................................................................................................11-12
2.6 - Município do Camucuio – (Grupo de Geradores)..................................................................................................13-14
2.7 - Província do Namibe: Paíneis Solares aplicados nas Residências.....................................................................15-16
Capítulo 3 – No domínio das Águas..................................................................................................................................................17
3.1 - Controlo e qualidade da água.....................................................................................................................................18
3.2 - Município de Moçâmedes – (Estações de Tratamento de águas, e Sistema de Abastecimento de água)..18-22
3.3 - Município do Tômbwa – (Captação de Águas subterrâneas)...............................................................................23
3.4 - Município do Virei - (Sistema de Captação de Águas ).........................................................................................24
3.5 - Município do Camucuio - (Sistema de Captação de Águas e Tanques Elevados)...........................................25
3.6 - Município da Bibala - (Sistema de Captação de Águas e Tanques de Armazenamento de Água)..............26
3.7 - Distribuição de água às zonas rurais e pastoris....................................................................................................27
3.8 - Perspectiva para Projectos de Águas........................................................................................................................28
Capítulo 4 – Considerações Gerais...................................................................................................................................................29
Índice
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
3

## Slide 4
Introdução
Refere-se a presente, uma abordagem síntese e informativa, sobre a situação actual das infra-estruturas de abastecimento de Água e Energia eléctrica da Província do Namibe, e identificar as entidades públicas que as suportam, diagnosticar futuras necessidades e propor soluções de desenvolvimento nos respectivos sectores.
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 5
Infra-estrutura eléctrica. Situação existente
Caracterização Geral
O fornecimento de energia eléctrica à Província do Namibe é assegurado pela:
- ENDE - Rede de Distribuição, comercialização e manutenção;
- PRODEL – Rede responsável pela produção.
A produção de energia eléctrica na Província é assegurada pelos seguintes sistemas:
de origem hídrica:
Central hidroeléctrica da Matala;
- de origem térmica:
Central térmica do Xitoto 1,2,3 (Namibe);
Central térmica do Aeroporto;
Central térmica do Tômbwa;
Centrais térmicas nas sedes municipais e de comuna.
Em curso:
de origem solar:
Unidades solares fotovoltaícas simples.
No domínio da Energia Eléctrica
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 6
MUNICÍPIO DE MOÇÂMEDES:
1. Turbina Aeroderivativa (TM):
Estão instalados duas Turbinas de 28 MW cada nas instalações do Xitoto 1, alimentando as cidades de Moçâmedes e Lubango através de um sistema interligado cujo ponto de entrega para à cidade de Moçâmedes é a Subestação Eléctrica de 60/15KV com 2 (dois) Transformadores, sendo um de 20 MVA e outro de 10 MVA, e a Ponta Máxima registada foi de 25,2 MW em 2017.
2. Central Térmica do Aeroporto:
  Com 3 máquinas sendo cada uma de 3,89 MV o que totaliza 11,69 MW de potência instalada. A Ponta Máxima registada foi de 11,1 MW em 2013.
  Atualmente apenas 2 (duas) Máquinas estão disponíveis para 6,5 MW.
Central Térmica do Xitoto:
Com 6 máquinas sendo cada uma de 1,70 MW o que totaliza 10,20 MW de potência instalada. A Ponta Máxima registada foi de 9,8 MW em 2013.
Actualmente apenas 4 (quatro) Máquinas estão disponíveis para 5,5 MW.
No domínio da Energia Eléctrica
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 7
No domínio da Energia Eléctrica
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente a Central Térmica do Xitoto I
Referente a Central Térmica do Xitoto II
Referente a Central Térmica do Xitoto III
Referente a Central Térmica do Aeroporto

## Slide 8
MUNICÍPIO DO TÔMBWA:
Central Térmica do Tômbwa:
A potência instalada na Central Térmica do Município do Tômbwa é inferior a demanda, o que provoca as constantes avarias dos grupos geradores.
A empresa de produção de eletricidade conta com 7 grupos geradores, com uma produção de 9.2Mw. Dado a uma avaria que se regista, atualmente encontram-se em funcionamento apenas 3 grupos geradores com uma produção de 2.4 Mw.
Dado a tipologia da rede de distribuição é necessário um reforço de equipamentos de proteção para a seleção das cargas, para se evitar os disparos directos dos grupos geradores.
No domínio da Energia Eléctrica
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente a Central Térmica do Tômbwa.
Referente a Central Térmica do Tômbwa.

## Slide 9
MUNICÍPIO DO TÔMBWA:
Central Híbrida (PV – Diesel):
Neste momento está sendo beneficiado o Município do Tômbwa, com um Projecto de iniciativa Presidencial de aproveitamento de Energia Solar, que estão a ser executados pela Empresa “DONG FANG“ e fiscalizada pela ATP, para geração de energia eléctrica de 5 MW, dos quais 3 MW de Fontes Térmicas e 2 MW de Fontes Solares, totalizando 5 MW, concebido para trabalhar em paralelo com um grupo Diesel de geradores (Sistema Hibrído fotovoltaíco – Diesel) e para operar conectado a rede.
No domínio da Energia Eléctrica
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente a Energia Solar.
Referente a Energia Solar.

## Slide 10
MUNICÍPIO DO VIREI:
1. Grupo de Geradores:
O Município do Virei conta com dois grupos de geradores com capacidade de 550 e 650 KVA, com um consumo de combustível mês de 22056, 74 litros de gasóleo, com uma potência instalada de 0,96 MW.
No domínio da Energia Eléctrica
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente ao Grupo de Geradores
Referente ao Grupo de Geradores

## Slide 11
MUNICÍPIO DA BIBALA:
1. Gerador - Sede:
O Município Sede da Bibala conta com um gerador com capacidade de 860 KVA, com um consumo de combustível mês de 51203,15 litros de gasóleo.
Na Comuna do Caitou, conta com um gerador com capacidade de 50 KVA, com um consumo de combustível mês de 1684,14 litros de gasóleo.
Na Comuna da Lola, conta com um gerador com capacidade de 90 KVA, com um consumo de combustível mês de 2954,03 litros de gasóleo.
Na Comuna do Capangombe, conta com um gerador com capacidade de 90 KVA, com um consumo de combustível mês de 2954,03 litros de gasóleo.
Na Comuna da Quilemba, conta com um grupo de 2 geradores com capacidade de 30 + 30 KVA, com um consumo de combustível mês de 481, 18 litros de gasóleo.
Totalizando a potência instalada no Município da Bibala é de 0,888 MW.
No domínio da Energia Eléctrica
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 12
No domínio da Energia Eléctrica
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente ao Grupo de Geradores
Referente ao Grupo de Geradores

## Slide 13
MUNICÍPIO DO CAMUCUIO:
Grupo de Geradores:
O Município Sede do Camucuio conta com um grupo de 4 geradores com capacidade de 550 + 600 + 100 + 60 KVA, com um consumo de combustível mês de 16345,62 litros de gasóleo.
Na Comuna do Mamwé, conta com um gerador com capacidade de 50 KVA, com um consumo de combustível mês de 2454,03 litros de gasóleo.
Na Comuna do Chingo, conta com um gerador com capacidade de 50 KVA, com um consumo de combustível mês de 1202,96 litros de gasóleo.
Na Comuna das Cacimbas, conta com um gerador com capacidade de 30 KVA, com um consumo de combustível mês de 721,77 litros de gasóleo. Totalizando a potência instalada no Município do Camucuio é de 1,152 MW.
Nota: Actualmente a cidade de Moçâmedes é alimentada pela Turbina que no entanto devido a limitação na transformação da Subestação (24 MW) faz-se recurso a uma máquina da Central do Aeroporto na hora de ponta e recurso à Central do Xitoto nos períodos de manutenção da Turbina.
Quanto a cidade do Tômbwa, a disponibilidade actual é limitada apenas para o consumo doméstico com algumas restrições.
É de salientar que as Administrações Municipais de Moçâmedes, Tômbwa, e Bibala têm as suas Sedes servidas pela Rede Pública gerida pela ENDE.
No domínio da Energia Eléctrica
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 14
No domínio da Energia Eléctrica
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente ao Grupo de Geradores
Referente ao Grupo de Geradores

## Slide 15
Província do Namibe:
Paíneis Solares aplicados nas Residências:
Está em curso na província do Namibe, o Projecto de Energias Renováveis, a mesma foi contemplada com 1584 paíneis solares, pelo que foram disponibilizados da seguinte forma: Moçâmedes 396 paíneis, Tômbwa 158 paíneis , Virei 81 paíneis e Camucuio 316 paíneis. Os trabalhos estão a ser executados pela Empresa "AE Energia", que encarrega-se na aplicação dos Kites tendo já concluídos a aplicação nas localidades do Mucuio 20 paíneis, Baía das pipas 32 paíneis, e neste momento, encontram-se no Município do Tômbwa a dar continuidade na aplicação dos paineís solares.
No domínio da Energia Eléctrica
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente a Aplicação dos Paíneis Solares no Km 19 - Tômbwa
Continuação…
Referente a Aplicação dos Paíneis Solares no Km 19 - Tômbwa
Referente a Aplicação dos Paíneis Solares no Curoca - Tômbwa

## Slide 16
No domínio da Energia Eléctrica
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente a Aplicação dos Paíneis Solares na Povoação do Arco - Tômbwa
Referente a Aplicação dos Paíneis Solares na Igreja do Mucuio - Moçâmedes
Referente a Aplicação dos Paíneis Solares nas Residências do Mucuio - Moçâmedes

## Slide 17
Abastecimento de água às populações. Situação existente
Os serviços responsáveis pelo abastecimento de água às populações da província do Namibe é feito pela Empresa Pública de Águas e Saneamento ( EPASN). Actualizou-se aproximadamente 17.130 contratos de abastecimento de água nas modalidades à seguir:
Doméstico 15.815; Empresas Públicas 691; Serviços públicos 624. Apresentamos em seguida, um Quadro resumo de consumo por categoria:
A província do Namibe, controla aproximadamente 81 pontos de água que estão em funcionamento, nomeadamente: Moçâmedes 2; Bibala 47; Camucuio 26; Virei 6.
O aumento da capacidade instalada de produção de água bruta passou de 645m³/h para 1500m³/h. As obras de abastecimento de água nos Municípios Sede da Bibala e do Camucuio estão em curso.
No domínio das Águas
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 18
Controlo e qualidade da água
As actividades laboratoriais restringem-se na avaliação da qualidade, verificação do nível de turbidez, e desinfecção da água.
Estações de Tratamento de Águas:
MUNICÍPIO DE MOÇÂMEDES:
O abastecimento de água à cidade do Namibe é assegurado por duas captações que utilizam a água subterrânea proveniente do aquífero aluvionar do Rio Bero: Captação do Benfica, Captação do Kussi.
Captação do Benfica:
Objectivos:
Extração de água bruta à 30m de profundidade no lençol subterrâneo do campo de furos no Rio Bero.
Capacidade Instalada:
7x215m³/h por cada eletrobomba, perfazendo um total de 1 505m³/h
Sistema Eléctrico:
Transformador -1250 kVA; Gerador – 1551 kVA; Eletrobombas – 7X110 Kw.
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 19
Na captação do Benfica, executou-se a construção do edifício administrativo e de um edifício técnico, fez-se a reabilitação dos maciços, limpeza dos furos, montagem dos equipamentos (bombas submersíveis, quadros e dispositivos de controlo, como podemos ver nas imagens abaixo:
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referentes a Captação do Benfica
Captação do Kussi:
Construída em 1999/2000, é composta por três furos, cada um com capacidade de 50m³/h, que funcionam alternadamente em sistema automático, sem interrupção. Esta captação abastece os Bairros Forte de Santa Rita e 5 de Abril.

## Slide 20
E.T.A (Estação de tratamento de águas):
Encontra-se a 100 % da sua execução, composta de 2 reservatórios de 10.000 m³, 1 reservatório elevado de 17mts de altura, construído em betão armado com capacidade de 500.000 m³, 7 dispositivos metálicos com capacidade de 14 filtros de limpeza compondo-se cada 1 com 2 filtros, casa de máquinas (câmara de manobras).
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente ao Equipamento utilizado para desinfecção da água – ETA.
Referente a ETA.

## Slide 21
Águas Residuais
E.T.A.R- (Estação de Tratamento de águas Residuais):
Encontra-se constituído por 1 edifício técnico, de laboratório, de salas de máquinas, casa de entrada com estação de areia, passando pelos decantadores, secagem, tanque de lamas e os canais.
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente a ETAR.
Referente a ETAR.
Referente a ETAR.

## Slide 22
Sistemas de Abastecimento de Águas
MUNICÍPIO DE MOÇÂMEDES:
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente ao Tanque elevado reabilitado com capacidade de 750m³.
Fotografia n° 23 - Referente ao Tanque apoiado reabilitado com capacidade de 1000m³. Saco -Mar .

## Slide 23
MUNICÍPIO DO TÔMBWA:
A Cidade conta com duas captações no vale do Curoca e do neogéneo, com uma produção de 575𝑚³, tendo dois reservatórios de 2000𝑚³. A rede de distribuição possui uma malha de 42.620m sendo 25000m fibrocimento e 17.620 PAD, ao passo que o sistema de abastecimento conta um troço de 9km de adutora PVC.
O sector das águas no município do Tômbwa, debate-se com a falta de acessórios para dar resposta as roturas em função de uma boa parte das infra-estruturas serem em fibrocimento. Devido o tempo de uso há uma necessidade de se substituir as molduras em fibrocimento ao redor da cidade para a garantia da segurança na distribuição.
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente a Captação de águas subterrâneas.
Referente a conduta para expansão da Rede.
Referente ao Laboratório para tratamento de águas.

## Slide 24
MUNICÍPIO DO VIREI:
O abastecimento de água à sede do Município do Virei, é assegurada por um Sistema de captação de água que funciona com uma bomba eléctrica, e um tanque elevado com a capacidade de 150 m³.
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente ao Tanque elevado com a capacidade de 150 m³.
Referente a Captação de água.

## Slide 25
MUNICÍPIO DO CAMUCUIO:
O sistema de captação de água do Município do Camucuio conta com dois tanques elevados de água com capacidade de 150 m³ cada, totalizando 300 m³, e um Sistema de Captação de água.
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente aos Sistemas de Captação de água.
Referente aos Sistemas de Captação de água.

## Slide 26
MUNICÍPIO DA BIBALA:
O sistema de abastecimento ao Município da Bibala é assegurado por um Sistema de captação de água, com dois tanques de armazenamento com a capacidade de 650 m³ cada, totalizando 1300 m³.
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Referente aos Tanques de armazenamento 650m³ cada.
Referente ao Tanque de recepção de água através da vala adutora.
Referente a Área de desinfecção (hipoclorito de cálcio).

## Slide 27
Distribuição de água às zonas rurais e pastoris
O abastecimento de água às populações rurais e pastoris, localizadas na maior parte dos casos, longe das vias rodoviárias e aglomerados urbanos, têm sido um problema difícil de resolver.
A procura e armazenamento de água para estas populações têm sido feitas a partir de:
- Furos de captação equipadas com bombas manuais, aeromotores e bombas solares;
- Açudes;
- Chimpacas.
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Nº | Actividades desenvolvidas |  | Tipo de bomba | 
 |  |  | B. Volante | Solar
1 | Bombas Existentes | 164 | 122 | 42
2 | Bombas operacionais | 92 |  | 
3 | Bombas Inoperacionais | 72 |  | 
Levantamento do estado operacional dos pontos de água na Província do Namibe.

## Slide 28
Perspectiva para projetos de águas
1. Construção de um pequeno sistema de abastecimento ao Bairro situado no Km 14 (Giraúl de cima); Construção de um pequeno sistema na Mira-Praia (Giraúl de baixo);
2. Reposição em funcionamento do abastecimento ao Aeroporto; 3. Reabilitação de 4750 m da conduta de abastecimento ao Bairro Valódia e Praia Amélia; 4. Expansão da rede de abastecimento do Bairro 5 de Abril, para abastecimento ao Bairro Saidy Minga 2; 5. Abastecimento ao Bairro Boa Esperança; 6. Necessidade da Construção de uma ETAR, no Município do Tômbwa, afim de ser fazer o reaproveitamento das águas para a Rega;
7. Necessidade de um Projecto de Infra-estruturas integradas para o Município do Tômbwa.
No domínio das Águas
Continuação…
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS
Controlo dos pontos de água, pequenos sistemas de abastecimento e seu estado técnico operacional
Municípios | Pontos de água |  |  | Pequeno S. A. |  | 
 | Nº DE P.A | Operacional | Inopera cional | Nº PSA | Operacional | Não Operacional
Moçâmedes | 27 | 6 | 21 | 5 | 1 | 4
Tômbwa | 3 |  |  | 2 |  | 2
Virei | 19 | 6 | 13 | 2 | 2 | 
Bibala | 52 | 25 | 27 | 18 | 10 | 8
Camucuio | 40 | 27 | 13 | 8 | 3 | 5
Total | 139 | 64 | 75 | 35 | 16 | 19

## Slide 29
Potencial Endógeno
A médio prazo, a dependência exclusiva da Central da Matala e de Centrais a diesel não se apresenta como viável, não só devido às expectativas de crescimento populacional e de desenvolvimento económico, como também devido aos problemas ambientais que uma tal solução acarreta (por exemplo, na qualidade do ar e o ruído). A exploração de recursos energéticos endógenos constitui-se neste sentido como a melhor trajectória a seguir, permitindo reduções significativas na factura energética regional, baixos impactos ambientais e o desenvolvimento de actividades económicas relacionadas (com consequências positivas ao nível da criação de postos de trabalho e qualificação humana).
O potencial de desenvolvimento do sistema energético da Província do Namibe com base em energias renováveis aparenta ter viabilidade.
No que concerne as águas:
Necessidade da ligação domiciliar ao Colector da Rede residual;
Necessidade do aumento da expansão das Redes residuais, em função do aumento da Rede de água potável.
Considerações gerais
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

## Slide 30
FINAL DA APRESENTAÇÃO
Agradecimentos
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE
GABINETE PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS TÉCNICOS