## Slide 1
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO DA PROVINCIA DE CABINDA
SECRETARIA PROVINCIAL DA ENERGIA E ÁGUAS

## Slide 2
Conselho Consultivo do MINEA Relatório de Balanço
SECTOR DE ÁGUAS
********

## Slide 3: INTRODUÇÃO
O abastecimento de água potável constitui uma das condições fundamentais para a saúde e bem estar das populações, bem como o desenvolvimento económico e social.
O objectivo do desenvolvimento do Milénio e de acordo PND (Plano Nacional do Desenvolvimento): as metas preconizadas é de atingir 100% de cobertura as zonas urbanas e 80% as rurais.
O presente trabalho refere-se sobre o estado e a situação actual do sector de águas em Cabinda, conforme os dados que de seguida vamos apresentar.

## Slide 4
I- POPULAÇÃO DA CIDADE DE CABINDA COM ACESSO À ÁGUA POTÁVEL
Quanto a percepção do nível de cobertura e acesso à água potável na cidade de Cabinda e nas restantes sedes Municipais, (Belize, Buco-Zau e Cacongo), é de 23,75%, como se pode observar no quadro a seguir:
População com Acesso à Água Potável |  |  |  | MÉDIA DE COBERTURA EM ÁGUA POTÁVEL NAS SEDES MUNICIPAIS
Sede Provincial | Outros Municípios |  |  | 
Cabinda | Sede Municipal | Sede Municipal | Sede Municipal | 23,75%
 | Belize | Buco-Zau | Cacongo | 
74.528 | 8.065 | 28.181 | 33.498 | 
13% | 2% | 35% | 45% | 

## Slide 5: II- PRINCIPAIS ACÇÕES CONCRETIZADAS EM 2014/2015, NO ÂMBITO DO PIP
Durante o período em referência, destacamos algumas acções que foram concretizadas no âmbito do PIP-local, PAT e PRODAS (Programa do Desenvolvimento do Alto-Sundi) na Província de Cabinda, com maior destaque a Ampliação e Optimização das ETAs-1 e 2 com vista aumentar a produção de água de 350 à 1400 m3/h. O quadro seguinte descreve as outras acções executadas:
Nº | DESIGNAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |  | 
 |  | MUNICÍPIO | COMUNA | LOCALIDADES BENEFICIÁRIAS
1 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água do Dinge | Cacongo | Dinge | Sede da Comuna do Dinge, Dinge Velho, Santo Munu, Chiloango, Tuba-Cácata, Chinfuca e Beira Nova
2 | Construção do sistema de água do Mercado de Cabassango | Cabinda | Sede | Bairro Cabassango
3 | Construção do Sistema de Água do cotra | Cabinda | Sede | Cotra e Chimbolo
4 | Construção do Sistema de Água do Madômbolo | Cabinda | Sede | Zona do Madômbolo e Bº Cdte Gika

## Slide 6: II- PRINCIPAIS ACÇÕES CONCRETIZADAS EM 2014/2015 NO ÂMBITO DO PRODAS (PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DO ALTO-SUNDI) Cont.
Nº | DESIGNAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |  | 
 |  | MUNICÍPIO | COMUNA | LOCALIDADES BENEFICIÁRIAS
1 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Kikhumba Kongo | Belize | Miconje | Tsuku-Nkazi, Kinganzi, Tsuku-Nvanzi, Sanda-Massala,, Binheco, Kikhumba-Kongo e Kishassa-Poba
2 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Kifuma | Belize | Miconje | Kifuma
3 | Construção do sistema de água de Maloango Zau | Belize | Miconje | Maloango Zau
4 | Construção do Sistema de Água de Bitina | Belize | Miconje | Bitina

## Slide 7: II- PRINCIPAIS ACÇÕES CONCRETIZADAS EM 2014/2015 NO ÂMBITO DO PAT (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS) Cont.
Nº | DESIGNAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |  | 
 |  | MUNICÍPIO | COMUNA | LOCALIDADES BENEFICIÁRIAS
1 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Macanga-Grande | Cabinda | Tando-Zinze | Macanga-Grande
2 | Construção do Sistema de Água do Icazo | Cacongo | Sede | Icazo

## Slide 8: III- INDICADORES DE OPERACIONALIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE CAPITAL
CIDADE DE CABINDA
A população urbana é abastecida por 10 sistemas: 5 ETAs e 5 furos subterrâneos;
O casco urbano é abastecido a partir de duas ETAs-1 e 2. A sua produção é insuficiente para as necessidades, mesmo funcionando de forma contínua (24h/dia). Os serviços são forçados a manobras diárias de isolamento dos principais reservatórios em períodos parciais para que os consumos possam adaptar-se às possibilidades de produção;
As restantes três ETAs abastecem as zonas peri-urbanas: Caio, Simindele e Fortaleza. Esta última, não funciona em horário integral (24 h/dia) por motivos de falta de energia eléctrica da rede pública na zona em que está instalada;

## Slide 9: III- INDICADORES DE OPERACIONALIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE CAPITAL (Cont.)
ABASTECIMENTO EM ZONA URBANA | Zona regularmente abastecida (%) | 10
 | Zona com abastecimento irregular (%) | 15
 | Zona com abastecimento precário (%) | 20
 | Zona não abastecida (%) | 55
ABASTECIMENTO EM ZONA PERIURBANA | Zona regularmente abastecida (%) | 5
 | Zona com abastecimento irregular (%) | 10
 | Zona com abastecimento precário (%) | 15
 | Zona não abastecida (%) | 70

## Slide 10: III- INDICADORES DE OPERACIONALIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE CAPITAL (Cont.)
PARÂMETRO INDICADOR |  | CABINDA
Estimativa da população a servir |  | 573.291
Estimativa da capacidade de Produção Nominal (m3/h) |  | 620
Tempo Nominal de Funcionamento (h/dia) |  | 20
Capacidade de Produção Nominal do Sistema Principal (m3/dia) |  | 7200
Capacidade de Produção Nominal dos Sistemas Complementares (m3/dia) |  | 2100
Estimativa da Capacidade de Produção Efectiva (m³/dia) |  | 7800
Condição de Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água(*) |  | Operação Irregular (OI)
Capacidade de armazenamento m3 |  | 3000
Dimensão da Rede (km) |  | 45
Estimativa da População com Rede Domiciliária (%) |  | 30
Estimativa das Perdas Volumétricas (%) |  | 20
ABASTECIMENTO EM ZONA URBANA | Zona regularmente abastecida (%) | 10
 | Zona com abastecimento irregular (%) | 50
 | Zona com abastecimento precário (%) | 25
 | Zona não abastecida (%) | 15
ABASTECIMENTO EM ZONA PERIURBANA | Zona regularmente abastecida (%) | 5
 | Zona com abastecimento irregular (%) | 10
 | Zona com abastecimento precário (%) | 15
 | Zona não abastecida (%) | 70
Capacidade Técnica de Operação do Sistema(**) |  | Operação Irregular (OI)
Capacidade Técnica de Reparação de Avaria (**) | Técnica | Insuficiente (IN)
 | Financeira | Precária (PR)

## Slide 11: IV-BALANÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAT-2014
NI | DESIGNAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |  | OBSERVAÇÃO
 |  | MUNICÍPIO | LOCALIDADES BENEFICIÁRIAS | 
1 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Tali-Beca/Tali-Cuma | CABINDA | Tali-Beca/Tali-Cuma | Em curso em 2015
2 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Prata-Zalangó | CABINDA | Prata-Zalangó | Em curso em 2015
3 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Nglésio-Chingundo | CABINDA | Nglésio-Chingundo | Em curso em 2015
4 | Abertura de um furo da localidade do Zôngolo | CABINDA | Zôngolo | Em curso em 2015
5 | Abertura de um furo da localidade das 250 casas socais de Buco-Ngoio | CABINDA | Buco-Ngoio | Concluído
6 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Bonde-Tamba | CABINDA | Bonde e Tamba | Em curso em 2015
7 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Chilelo-Chimongo | CACONGO | Chilelo e Chimongo | Em curso em 2015
8 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Ntoco-Siala | BUCO-ZAU | Ntoco Siala e Bata | Em curso em 2015
9 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Vemba-Siala | BUCO-ZAU | Vemba Siala e Siala Singa | Em curso em 2015
10 | Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Nviedi | BELIZE | Nviedi | Em curso em 2015
Foram inseridas as seguintes localidades da Província de Cabinda, de acordo com o quadro seguinte:

## Slide 12: IV-BALANÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAT-2015
NI | DESIGNAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |  | OBSERVAÇÃO
 |  | MUNICÍPIO | LOCALIDADES BENEFICIÁRIAS | 
1 | Estudos para Elaboração de Projectos executivos do PAT/2016 | Província |  | Concluído
2 | Alargamento da rede de Abastecimento de Água do Icazo | CABINDA | Icazo | Em curso em 2015
3 | Alargamento da rede de Abastecimento de Água do Tchimutiaco | CABINDA | Tchimutiaco | Em curso em 2015
4 | Alargamento da rede de Abastecimento de Água do Tchichiaco | CABINDA | Tchitchiaco | Em curso em 2015
5 | Reabilitação da rede de Abastecimento de Água do S. Vicente | CABINDA | S. Vicente | Em curso em 2015
6 | Alargamento da rede de Abastecimento de Água do Zôngolo | CABINDA | Zôngolo | Em curso em 2015
De igual forma , o PAT-2014, foram contempladas as seguintes localidades da Província de Cabinda, de acordo com o quadro seguinte:

## Slide 13: V-SÍNTESE DA CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA NA PROVÍNCIA
PARÂMETRO INDICADOR | Sede Provincial | Outros Municípios |  |  |  |  |  | TOTAL
 | Cabinda | Belize |  | Buco-Zau |  | Cacongo |  | 
 |  | Sede Municipal | Outras Localidades | Sede Municipal | Outras Localidades | Sede Municipal | Outras Localidades | 
População a servir (pessoas) | 573.291 | 8.065 | 13.483 | 28.181 | 13.445 | 33.498 | 18.037 | 688.000
Total de Pontos de Água Existentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de Pequenos Sistemas de Água Existentes | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 35
Total de Pontos de Água em Operação Regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Total de Pequenos Sistemas de Água em Operação Regular | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 22
Total de Pontos de Água em Operação Condicionada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de Pequenos Sistemas de Água em Operação Condicionada | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
Número de Sistemas inoperacionais (À menos de 10 dias) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
Número de Sistemas inoperacionais (Entre 10 dias e 30 dias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de Sistemas inoperacionais (À mais de 30 dias) | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7
Capacidade de Produção Nominal (m3/dia) | 9300 | 40 | 220 | 1400 | 1200 | 1500 | 1600 | 15260
Capacidade de Produção Efectiva (m3/dia) | 7800 | 16 | 169 | 280 | 240 | 360 | 64 | 8929
Extensão de Rede (km) | 45 | 4 | 12 | 4 | 8 | 6 | 19 | 98

## Slide 14: VI-SÍNTESE DE INVENTÁRIO DOS SISTEMAS DE ÁGUA NA PROVÍNCIA
PARÂMETRO INDICADOR |  | Sede Provincial | Outros Municípios |  |  |  |  |  | TOTAL
 |  | Cabinda | Sede Municipal Belize | Outras Localidades | Sede Municipal Buco Zau | Outras Localidades | Sede Municipal Cacongo | Outras Localidades | 
PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Total de Pequenos Sistemas de Água Existentes | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 35
 | Total de Pequenos Sistemas de Água Fora de Serviço | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13
FONTENÁRIOS OU CHAFARIZES | Ligação à Rede de Abastecimento | 13 | 12 | 68 | 16 | 20 | 19 | 40 | 188
 | Sem Ligação à Rede de Abastecimento | 84 | 19 | 45 | 24 | 67 | 26 | 64 | 329
 | Total de Fontenários Existentes | 84 | 19 | 45 | 24 | 67 | 26 | 64 | 329
 | Total de Fontenários Fora de Serviço | 24 | 12 | 16 | 5 | 20 | 12 | 0 | 89
PONTOS DE ÁGUA | Total de Pontos de Água Existentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
 | Total de Pontos de Água Fora de Serviço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Furos para Abastecimento de Água |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Cacimbas Servindo como Ponto de Água |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cacimbas Servindo como Pequeno Sistema de Água |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de Cacimbas Cadastradas |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110

## Slide 15: VII-INDICADORES SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DO MOGECA
IMPLEMENTAÇÃO DO MOGECA
No âmbito da implementação do Modelo de Gestão Comunitário dos Sistemas de Água, o Sector já criou 25 Grupos de Águas e Saneamento (GAS) nas comunidades com sistemas de água nos Municípios de Cabinda e Belize em pareceria com a ONG DW. O trabalho vai prosseguir-se nos restantes Municípios.

## Slide 16: CRIAÇÃO DA COMISSÃO INSTALADORA DA EMPRESA PÚBLICA DE ÁGUAS DE CABINDA
Em conformidade com as políticas estabelecidas pelo Governo Central quanto a criação de Empresas Públicas de Água nas Províncias para a Gestão e Manutenção dos sistemas de Água (Produção, Transporte, Distribuição e Comercialização da água Potável), o Governo da Província criou a Comissão Instaladora da Empresa Pública de Águas de Cabinda (CIEPAC) em 9 de Junho de 2014, sob o Despacho Nº265/GGPC/14.
Das actividades desenvolvidas pela Comissão, destacamos as seguintes:
Cadastramento de consumidores;
Manutenção e operacionalidade dos sistemas de água;
Ligações domiciliárias;
Serviços de facturação e cobrança;
Abertura de Representações de CIEPAC nos Municípios de Cacongo e Buco-Zau

## Slide 17: VII- BASE DE DADOS DA QUALIDADE DE ÁGUA (cont.)
IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS DA QUALIDADE DE ÁGUA
No âmbito da implementação de base de dados sobre a qualidade de água, o Sector elaborou o PCQA (Plano de Controlo de Qualidade de Água), conforme a tabela abaixo, tendo cumprido com as exigências do mesmo de acordo as orientações do Ministério, atingindo 84,6% dos parâmetros indicados pela DNA até 2013.
TOTAL DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Nº TOTAL DE AMOSTRAS (ANUAL) | Nº MÍNIMO PARA CONTROLO DE ROTINA (TOTAL ANUAL) | Nº MÍNIMO PARA CONTROLO DE INSPECÇÃO (TOTAL ANUAL) | LEVANTAMENTO |  | 
 |  |  |  | TOTAL DE ZONAS DE ABASTECIMENTO | LOCAIS | TOTAL PONTOS DE AMOSTRAGEM
71 | 262 | 186 | 76 | 74 | 278 | 98

## Slide 18
VIII- CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DOS RECURSOS HUMANOS AFECTOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Nº de Ord. | Cargo/Categoria | Total | Sexo |  | Faixa Etária |  |  |  |  | Habilitações Literárias |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | M | F | 18-35 | 35-45 | 45-50 | 50-60 | .+60 | Ensino Primário | Ensino Secundário | Técnico Médio | Bacharel | Técnico Superior | Estrangeiros* | Nacionais | Funcionários com cargos de Direcção e Chefia | Total do Pessoal Efectivo
1 | Secretário Provincial | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 
2 | Secretária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Assessor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Inspector Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Inspector Chefe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Chefe de Departamento | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 
7 | Chefes de Secção | 6 | 5 | 1 |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 
8 | Técnico Superior | 4 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 
9 | Técnico | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 2 | 
10 | Técnico Médio | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 | 
11 | Pessoal Administrativo | 10 | 6 | 4 |  | 4 |  | 6 |  |  | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 10 | 2 | 
12 | Motoristas | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 
13 | Pessoal Auxiliar | 8 | 4 | 4 |  | 6 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  | 8 |  | 
14 | Operários Qualificados | 6 | 5 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 6 |  | 
15 | Operários não Qualificados | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
16 | Outros - especificar por favor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-Total |  | 51 | 36 | 15 | 3 | 23 | 8 | 17 | 0 | 9 | 5 | 16 | 3 | 18 | 0 | 51 | 10 | 41

## Slide 19: IX- PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS E ORÇAMENTO PROVINCIAL 2016 E ACTIVIDADES FUNDAMENTAIS EM PERSPECTIVA
a) PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS
Falta de verbas para manutenção, operação e recuperação de sistemas de abastecimento de água na Província;
Falta de disponibilização de verbas para conclusão de projectos iniciados em 2014 no âmbito do Programa Água Para Todos;
3. Dificuldades de acesso ao sistema informático de Base de Dados da Qualidade de Água;
4. Falta de financiamento para o apoio das actividades da Comissão Instaladora da Empresa Pública de Águas de Cabinda (CIEPAC).

## Slide 20
b) PROPOSTA DO ORÇAMENTO PROVINCIAL PARA 2016
N/I | TIPO DE ACÇÃO | QUANT. ACÇÔES | PROPOSTA DE ORÇAMENTO
1 | Construção de Novos Sistemas de Água na Província | 35 | 1 434 000 000,00
2 | Recuperação de Sistemas de Água na Província | 21 | 478 794 990,00
TOTAL |  |  | 1 912 794 990,00

## Slide 21: C) ACTIVIDADES FUNDAMENTAIS E PERSPECTIVAS
Construção da ETA-Sassa-Zau (ETA-Grande), no sentido de atingir as metas preconizadas pelo Executivo sobre o abastecimento de água até 2017, (100% zonas urbanas) e continuação de execução dos projectos do PAT para atingir os 80% nas zonas rurais, conforme o PND (Plano Nacional do Desenvolvimento);
2. Construção do Sistema de Abastecimento de Água na Comuna de Massabi.
3. Implementação do programa de alargamento da rede da cidade de Cabinda e ligações domiciliárias em quarteirões;
4. Monotorização da Comissão Instaladora da Empresa Pública de Águas de Cabinda através do financiamento do MINEA;

## Slide 22: Obrigado