## Slide 1
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS
Plano Nacional da Água
8 e 9 de Agosto de 2016
6.º Conselho Consultivo do MINEA

## Slide 2: Índice
Caracterização Geral do PNA
  Estrutura
  Horizonte temporais e unidades de análise
  Entidades responsáveis pela implementação e acompanhamento
Fase 1 – Caracterização da Situação de Referência
Fase 2 – Cenários de Previsão de Desenvolvimento Socioeconómico e de Utilização dos Recursos Hídricos
Conteúdos Seleccionados
  Disponibilidades de água
  Produção de energia
  Abastecimento de água
  Áreas agrícolas
  Impactes das alterações climáticas
Fase 3 – Objectivos, Medidas e Acções e programação Física e Financeira

## Slide 3: I. Caracterização Geral do PNA - Estrutura
Fase 1
Caracterização da Situação de Referência
Fase 2
Cenários de Previsão de Desenvolvimento Socioeconómico e de Utilização dos Recursos Hídricos
Fase 3
Objectivos, Medidas e Acções e Programação Física e Financeira
Avaliação Ambiental Estratégica
Capacitação Institucional e de Recursos Humanos
Participação Pública
Alterações Climáticas

## Slide 4: I. Caracterização Geral do PNA - Constituição e organização
Situação de referência: 2015
Médio Prazo: 2025
Longo Prazo: 2040
HORIZONTES TEMPORAIS
Análise por Unidade Hidrográfica
No Regulamento de Utilização Geral dos Recursos Hídricos (artigo 4.º):
“Plano Nacional de Recursos Hídricos”

## Slide 5: I. Caracterização Geral do PNA - Entidades responsáveis pela implementação e acompanhamento
Implementação e Acompanhamento do PNA
Administração Pública Nacional
(Energia e Águas, Agricultura, Ambiente, Indústria, Pescas, Turismo)
Administração Pública Provincial e Municipal
Universidades e Politécnicos
Organizações Não Governamentais
Entidades de Protecção Civil
Privados

## Slide 6: II. Fase 1 Caracterização da Situação de Referência
Tomo 1: Constituição e Organização
Tomo 2: Caracterização Sócio-económica, Ordenamento do Território e Património
Tomo 3: Caracterização Biofísica
Tomo 4: Alterações Climáticas: Reconstituição das Séries Históricas
Tomo 5: Avaliação das Disponibilidades Hídricas Superficiais
Tomo 6: Avaliação das Disponibilidades Hídricas Subterrâneas
Tomo 7: Caracterização Geral dos Sectores Utilizadores da Água e Avaliação das Necessidades Hídricas
Tomo 8: Balanço Hídrico (Disponibilidades-Necessidades)
Tomo 9: Avaliação Ambiental Estratégica: Factores Críticos para a Decisão
Tomo 10: Situações de Risco: Cheias, Secas e Erosão
Tomo 11: Aspectos Institucionais e de Governança e Rios Transfronteiriços
Tomo 12: Economia da Água
Tomo 13: Atlas de Angola
Organizada em 13 tomos temáticos:

## Slide 7
Actividades para o estabelecimento de cenários de desenvolvimento
socioeconómico e de utilização da água
III. Fase 2
Cenários de Previsão de Desenvolvimento Socioeconómico e de Utilização dos Recursos Hídricos

## Slide 8
Pressupostos por cenário
CENÁRIO C1
CENÁRIO C2
CENÁRIO C3
CENÁRIO C4
Aposta na produção agrícola, compatível com uma estratégia de segurança alimentar e combate à pobreza
Aposta na indústria de escala e de processo (hipótese Alta)
Aposta na terciarização (comércio, transportes, telecomunicações, construção e imobiliário, intermediação financeira, serviços públicos, etc,)
Cenário 1 até 2025
Cenário 2 até 2035
Cenário 3 até 2040
Reconfiguração e especialização da economia Angolana, comprimida em cerca de 20 anos (uma geração)
Irrigação e pecuária assumem a hipótese Alta
As restantes assumem a hipótese Central
Tendência Alta no caso do abastecimento às populações
Tendência Baixa no caso da Indústria
Induz igualmente um maior consumo energético
As restantes assumem a hipótese Central
Os usos agrícolas assumem a hipótese Baixa
Melhoria da qualidade de vida das populações
Os restantes assumem a hipótese Central
Tendência Baixa no caso do abastecimento às populações (natalidade)
III. Fase 2
Cenários de Previsão de Desenvolvimento Socioeconómico e de Utilização dos Recursos Hídricos

## Slide 9
Balanço Hídrico no Contexto das Alterações Climáticas - 2040
TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS
É esperado um aumento entre 1,1 e 1,5ºC em todo o território,
PRECIPITAÇÃO
Anomalias positivas da precipitação: Cabinda; Longa e Centro-Oeste,
Anomalias entre 0% e -2,9% da precipitação: Kassai, Noroeste, Dande, Bengo, Baixo Kwanza, Catumbela, Queve, Coporolo e Sudoeste,
Anomalias entre -3,0% e 5,9% da precipitação: Cuango, Alto e Médio Kwanza, Alto e Médio Cunene, Cuvelai, Cubango e Cuando
POTENCIAL CONFLITO
potencial conflito entre a irrigação e a hidroelectricidade,
UH do Cuando - incapacidade dos recursos responderem às necessidades de todos os sectores,
2º grupo integra a UH do Bengo - situação crítica no que refere à utilização dos recursos hídricos,
NOVO BALANÇO HÍDRICO
Assumindo uma relação linear entre a precipitação e o escoamento - novo balanço hídrico para as UH do Dande, Bengo, Alto, Médio e Baixo Kwanza, Alto, Médio e Baixo Cunene, Coporolo, Sudoeste, Cuvelai, Cuango e Cuando,
Consideraram-se disponibilidades de água 5% inferiores às actuais,
Assumiu-se que as necessidades são 5% superiores às estimadas para o cenário C4 em 2040,
III. Fase 2
Cenários de Previsão de Desenvolvimento Socioeconómico e de Utilização dos Recursos Hídricos

## Slide 10
Conclusões:
O cenário multisectorial (C4) afigura-se como o que consubstancia um desenvolvimento mais equilibrado e sustentado. Cenário que deve consubstanciar a linha de orientação de desenvolvimento do país;
Em termos de recursos hídricos, Angola é um país excedentário face aos usos actuais, e mesmo em termos globais no horizonte de planeamento, mas isto não significa que ao nível das unidades hidrográficas a situação seja essa, implicando a necessidade de medidas e acções, infra-estruturais e outras;
As unidades hidrográficas com maiores disponibilidades hídricas são o Kassai, Cuango e Zambeze (baixo índice de utilização, mesmo em 2040). Importa todavia ter em consideração que se tratam de unidades hidrográficas transfronteiriças;
III. Fase 2
Cenários de Previsão de Desenvolvimento Socioeconómico e de Utilização dos Recursos Hídricos

## Slide 11
III. Fase 2
Cenários de Previsão de Desenvolvimento Socioeconómico e de Utilização dos Recursos Hídricos
Conclusões:
Para 2025, entre as 22 unidades hidrográficas, foram identificadas 9 situações de potencial conflito: Bengo, Centro-Oeste, Catumbela, Cunene (Alto, Médio e Baixo), Coporolo, Sudoeste e Cuando;
Para 2040, para além das 9 unidade hidrográficas antes mencionadas, acresce: Kwanza (Alto, Médio e Baixo) e Queve (situações que se relacionam com o uso da água para hidroelectricidade);
Algumas unidades hidrográficas, quando consideradas em termos globais, não são deficitárias, todavia numa análise “mais fina” a situação pode ser distinta: Alto Kwanza, Alto Cunene e Queve;
Mesmo considerando alguma variação nos índices interpretativos da situação de défice hídrico, os mesmos constituem uma base de trabalho suficientemente sustentada para constituírem o ponto de partida para a definição de objectivos e estabelecimento de medidas e acções.

## Slide 12
Mapa da situação hídrica das UH em 2025 e 2040
III. Fase 2
Cenários de Previsão de Desenvolvimento Socioeconómico e de Utilização dos Recursos Hídricos

## Slide 13
Actualmente, a nível superficial:
IV. Conteúdos seleccionados
A) Disponibilidades de água (actuais e futuras)

## Slide 14
Actualmente, a nível subterrâneo:
Unidade Hidrográfica | Recarga média anual (mm)
Cabinda | 82,2
Cuango | 138,5
Kassai | 152,2
Noroeste | 77,7
Dande | 85,9
Bengo | 54,4
Alto Kwanza | 106,6
Médio Kwanza | 73,6
Baixo Kwanza | 65,6
Longa | 48,0
Queve | 90,1
Centro-Oeste | 58,8
Catumbela | 77,5
Zambeze | 91,0
Alto Cunene | 81,6
Médio Cunene | 29,1
Baixo Cunene | 5,1
Coporolo | 43,4
Sudoeste | 9.1
Cuvelai | 18.5
Cubango | 39,7
Cuando | 27,0
IV. Conteúdos seleccionados
A) Disponibilidades de água (actuais e futuras)

## Slide 15
No cenário C4, a longo prazo (2040):
IV. Conteúdos seleccionados
A) Disponibilidades de água (actuais e futuras)

## Slide 16
Escoamento superficial e volume de água turbinada em 2015:
Unidade Hidrográfica | Escoamento médio anual (hm3) | Capacidade total (hm3) | Potência em operação (MW) | Energia anual produzida (GWh) | Volume anual turbinado (Mm3) | Volume turbinado/ escoamento (%)
Kassai | 59 490 | 1,00 | 20,8 | 126 | 2 115 | 3,6%
Dande | 1 926 | 61,7 | 25,6 | 154 | 1 660 | 86,2%
Médio Kwanza | 20 761 | 4 714 | 780 | 5 003 | 20 267 | 97,6%
Catumbela | 4 923 | 3,15 | 65,2 | 332 | 1 731 | 35,2%
Alto Cunene | 5 738 | 2 652 | 101 | 232 | 3 259 | 61,5%
TOTAL | 213 979 | 7 432 | 992 | 5 846 | 29 031 | 13,7%
IV. Conteúdos seleccionados
B) Produção de energia

## Slide 17
É de referir que estão actualmente em construção os aproveitamentos de Cambambe II e Laúca, que irão acrescentar ao país, em 2017, uma potência instalada de 2 770 MW, a que corresponderá, ao nível do país e considerando as diversas origens de energia, uma produção média anual de 11 424 GWh, que é um valor superior ao dobro da energia hidroeléctrica actualmente produzida (2015).
Sendo a capitação de produção de energia em Angola (796 kWh/hab prevista para 2017) já superior a vários países da África Austral, está ainda bem longe de países como a Namíbia (1 548 kWh/hab) ou África do Sul (4 604 kWh/hab.). Neste sentido, o esforço no aumento da produção de energia em Angola deverá continuar, pois o País ainda tem grande potencial hidroeléctrico por explorar.
IV. Conteúdos seleccionados
B) Produção de energia

## Slide 18
Novos aproveitamentos a construir em Angola entre 2016 e 2025:
IV. Conteúdos seleccionados
B) Produção de energia

## Slide 19
Angola tem vindo a empreender um significativo esforço na reabilitação e construção de novas infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, por forma a permitir às populações o acesso adequado e universal à utilização da água potável e dos serviços de saneamento.
IV. Conteúdos seleccionados
C) Abastecimento de água

## Slide 20
Taxa de Atendimento da População Urbana (%)
IV. Conteúdos seleccionados
C) Abastecimento de água

## Slide 21
Distribuição da cobertura de serviço de abastecimento de água previsto de acordo com o exercício de cenarização:
IV. Conteúdos seleccionados
C) Abastecimento de água

## Slide 22
Perímetros irrigados e Núcleos de Povoamento Agrário e áreas com potencial para irrigação
IV. Conteúdos seleccionados
D) Áreas agrícolas
- Área total de perímetros irrigados existentes e previstos: 438 000 ha
- Área equipada actual: 101 801 ha

## Slide 23
Presentemente, a maior parte da área irrigada concentra-se nas unidades hidrográficas do Queve (cerca de 19,5% da área total irrigada) do Médio Cunene (cerca de 18,5%) e do Médio Kwanza (cerca de 18%) seguindo-se, por ordem decrescente, o Baixo Kwanza (8,8%), o Cubango (8,2%) e a unidade hidrográfica do Catumbela (7,2%).
Angola tem 7 427 073 ha com um potencial elevado para o regadio ao nível do País, dos quais 79,5% (5 900 802 ha) são das classes de aptidão elevada e moderada.
50% desta área situa-se nas unidades hidrográficas do Médio Cunene (24,6%), Alto Cunene (15,2%) e no Baixo Kwanza (10,1%).
Destacam-se ainda as unidades hidrográficas do Cuvelai (6,8%), do Alto Kwanza (6,1%), do Noroeste (5,1%), Cubango (4,8%) e do Longa (4,8%).
IV. Conteúdos seleccionados
D) Áreas agrícolas

## Slide 24
Balanço Hídrico no Contexto das Alterações Climáticas - 2040
TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS
É esperado um aumento entre 1,1 e 1,5ºC em todo o território,
PRECIPITAÇÃO
Anomalias positivas da precipitação: Cabinda; Longa e Centro-Oeste,
POTENCIAL CONFLITO
UH do Cuando - incapacidade dos recursos responderem às necessidades de todos os sectores,
NOVO BALANÇO HÍDRICO
potencial conflito entre a irrigação e a hidroelectricidade,
Assumindo uma relação linear entre a precipitação e o escoamento - novo balanço hídrico para as UH do Dande, Bengo, Alto, Médio e Baixo Kwanza, Alto, Médio e Baixo Cunene, Coporolo, Sudoeste, Cuvelai, Cuango e Cuando,
Anomalias entre 0% e -2,9% da precipitação: Kassai, Noroeste, Dande, Bengo, Baixo Kwanza, Catumbela, Queve, Coporolo e Sudoeste,
Anomalias entre -3,0% e 5,9% da precipitação: Cuango, Alto e Médio Kwanza, Alto e Médio Cunene, Cuvelai, Cubango e Cuando
2º grupo integra a UH do Bengo - situação crítica no que refere à utilização dos recursos hídricos,
Consideraram-se disponibilidades de água 5% inferiores às actuais,
Assumiu-se que as necessidades são 5% superiores às estimadas para o cenário C4 em 2040,
IV. Conteúdos seleccionados
E) Impactes das alterações climáticas

## Slide 25
Magnitude média das secas para os diferentes períodos de tempo, de acordo com as unidades hidrográficas
IV. Conteúdos seleccionados
E) Impactes das alterações climáticas

## Slide 26
Precipitação máxima diária para o período de 2071-2100 e período de referência
IV. Conteúdos seleccionados
E) Impactes das alterações climáticas

## Slide 27
O Plano Nacional da Água de Angola constitui-se como um instrumento de planeamento geral dos recursos hídricos, no qual é incluído um conjunto de objectivos gerais (de natureza estratégica) e específicos (de natureza operacional), com horizontes temporais estabelecidos, cujo cumprimento implica a implementação e concretização de medidas e acções adequadamente fundamentadas através de análises multicritério e quantificadas através de uma programação física e financeira.
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 28
Objectivos Operacionais Gerais
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 29
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira
Objectivos Operacionais Gerais

## Slide 30
Objectivos Operacionais Específicos
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 31
Objectivos Operacionais Específicos
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 32
Objectivos Operacionais Específicos
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 33
Objectivos Operacionais Específicos
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 34
De forma a responder aos objectivos definidos para o horizonte temporal do PNA (2040) identificaram-se os seguintes eixos fundamentais de medidas e acções
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 35
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira
EXEMPLO

## Slide 36
Pretende-se com a programação física e financeira, estabelecer, em concreto e realisticamente, os prazos de execução e implementação das medidas e acções que são preconizadas no Programa Nacional da Água (PNA), e que envolvem, tendo em conta o seu carácter executivo de curto, médio e longo prazo, realizações de carácter estrutural, acompanhadas de realizações de fortalecimento Legal e Institucional e de Reforço do Conhecimento.
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 37
Investimento Público Estimado (2015-2040): 110 000 Milhões USD
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 38
Investimentos públicos por eixo - componente / Unidade Hidrográfica
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 39
Investimentos Públicos Estruturantes por eixo - componente / categorias principais de uso da água / quinquénio
V. Fase 3
Objectivos, medidas e acções e
programação física e financeira

## Slide 40
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS
Fotografias:
Pág.1: Rio Kwanza
Pág.3, 7, 13: Rio Bengo
Pág. final: Estação Hidrométrica da Muxima
Obrigado pela vossa atenção!
Manuel Quintino
Director Geral
manuel.quintino@inrh.gv.ao